Nærværende instruks er udarbejdet i medfør af Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5 kap. 4 og 6 herunder kap. 6.2 (arbejde på eller nær ved spændingsløse lavspændingsanlæg) og kap 6.4 (arbejde på eller nær ved spændingsløse højspændingsanlæg).

Højspændingslaboratoriet med tilhørende kontrolrum, den udvendige prøvegård, transformerrum, teknikergang, spolerrum og koblingsrum beliggende i:

Kælder T 0.01, T 0.02, T 0.07, U 0.01, U o.02

Stue U 1.03, U1.04

Er efter reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2 blevet klassificeret som et højspændingsstationsanlæg.

Adgangsforhold:

Der er i laboratoriet og de tilhørende rum tilgængelige højspændingsførende dele, der er øjeblikkeligt dræbende hvis man kommer indenfor risikoafstand.

Der er derfor af sikkerhedsmæssige grunde generelt adgang forbudt til laboratorieområdet.

Samtlige døre/porte der indgår i overvågningen er forsynet med gule trekant skilte med sik-sak pil.

Adgang forbudt uden særlig tilladelse

Adgangstilladelse til området kan alene meddeles af driftslederen eller koblingslederen,

Adgangskontrol:

Samtlige døre/porte til de pågældende rum er forsynet med at særligt låsesystem udenfor DTUs nøglesystem og nøgler må kun udleveres efter forudgående skriftlig tilladelse af driftslederen.

Adgang til rum med 10 kV anlæg kan først tillades når anlægget er gjort spændingsløst og jordet og kun med ledsagelse af driftslederen/koblingslederen eller en anden af driftslederen skriftligt bemyndiget sagkyndig person.

Ønsker med adgang til området skal men henvende sig til driftslederen eller koblingslederen i højeffektkontrolrum.

Arbejde på anlægget:

Arbejder i laboratoriet herunder rengøring udført af IHK-medarbejdere eller fremmede håndværkere må først igangsættes efter forudgående skriftlig tilladelse af driftslederen.

Det skal af tilladelsen fremgå hvem der er sikkerhedsmæssig ansvarlig for af anlægget er spændingsløst og jordet for arbejdet må påbegyndes, angivelse af arbejdets art, tidsrum herfor og hvem der udfører arbejdet.

Kopi af meddelelsen skal forefindes i kontrolrum.

Når arbejdet er afsluttet skal det meddeles til driftslederen eller koblingslederen i højeffektkontrolrum.

Undtaget herfra er arbejde af kortere varighed når driftslederen eller koblingslederen er til stede under arbejdet.

Sikkerhedsforanstaltninger:

Såfremt der skal udføres arbejder på anlægget eller i rummene, skal det ved skiltning i kontrolrum og aflåsning af jordslutter med hængelås evt med ekstra arbejdsjord sikres, at der ikke fejlagtigt kan sættes spænding på anlægges fra nogen side.

Frakobling og jording af anlægget må kun udføres af driftslederen eller en af denne skriftligt bemyndiget særlig sagkyndig person.

Driftslederen eller koblingslederen skal personligt sikre sig at de nødvendige frakoblinger og jordinger er udført før arbejdet må påbegyndes og give de fornødne sikkerhedsmæssige instrukser for arbejdet.

Undtager herfra er almindelig rengøring i kontrolrum når anlægget er sikret mod utilsigtet betjening.

Dørene skal aflåses når rummene forlades.

Nøgler må kun udleveres efter skriftlig tilladelse fra driftslederen om kun til anvendelse for en afgrænset opgave og for en afgrænset tid. Nøgler må under ingen omstændigheder udlånes eller overdrages til andre og skal afleveres efter endt brug.

Pas på opladede kondensatorer!

Pas på tilbagetransformering fra lavspændingssiden!

Undertegnede bekræfter hermed at have modtaget kopi på nærværende instruks og nøje gennemlæst og forstået denne.

Dato:___________________	navn:_________________________________